## OPUSCOLO N.04

“SEGNALETICA DI SICUREZZA”.

# DOTT.ING. STEFANO RODA’

# SEGNALETICA DI SICUREZZA

Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza. L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa può risultare utile. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), è esposta una "segnaletica appropriata" (art. 41, D.Lgs. n. 277/1991).

In conformità all'All. 1 del D.Lgs. n. 493/1996 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

| Colore | Forma | Significato o Scopo | Indicazioni e precisazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Rosso |  | Segnali di Divieto | Atteggiamenti Pericolosi |
|  |  | Pericolo-Allarme | Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza sgombero |
|  |  | Materiali o Attrezzature Antincendio | Identificazione e ubicazione |
| Giallo o Giallo-Arancio |  | Segnali di Avvertimento | Attenzione Cautela, Verifica |
| Azzurro |  | Segnali di prescrizione | Comportamento o azione specifica obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale |
| Verde |  | Segnali di salvataggio o di soccorso | Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali |
|  |  | Situazione di Sicurezza | Ritorno alla normalità |

In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula:

A >= L2 /2000

ove:

A = rappresenta la superficie del segnale espressa in mq;

L = la distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile.

Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato.

I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. II, punto 3, D.Lgs. n. 493/1996.

Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di:

| Cartelli di divieto - forma rotonda - pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa | Cartelli antincendio - forma quadrata o rettangolare - pittogramma bianco su fondo rosso |
| --- | --- |
| Cartelli di avvertimento - forma triangolare - pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero | Cartelli di prescrizione - forma rotonda - pittogramma bianco su fondo azzurro |
| Cartelli di salvataggio - forma quadrata o rettangolare - pittogramma bianco su fondo verde |  |

1.1 Cartelli di Divieto

1.2 Cartelli di avvertimento

1.3 Cartelli di salvataggio

1.4 Cartelli antincendio

1.5 Cartelli di prescrizione

1.6 Principale Segnaletica Obbligatoria ai sensi della vigente Legislazione:

| Accensione forni e focolai Aperture nel suolo Antincendio (Norme generali) Antincendio (Norme di comportamento) Avvisi, istruzioni per uso e modalità manovre Carico Massimo del Solaio Contrassegni per tubazioni e contenitori di sostanze Tossico Nocive Divieto di accesso ai locali motori Divieto di ingresso nelle officine Illuminazione sussidiaria Impianti ad alta tensione Locali contenenti accumulatori Mezzi di estinzione | Mezzi di sollevamento(Modalità di impiego) Mezzi di Sollevamento(Targhe da apporre sui mezzi) Mola (Caratteristiche) Mole Abrasive (Caratteristiche) Obbligo Segnale Acustico Organi in moto Pronto Soccorso (Norme Generali) Recipienti per prodotti o materie pericolose Recipienti trasporto liquidi o materiali infiammabili Scale aeree (Caratteristiche) Segnalazione di ostacolo Segnali Gestuali |
| --- | --- |

Accensione forni e focolai

Le misure di sicurezza indicate per accensione dei focolari e forni devono essere richiamate mediante "avviso" collocato in prossimità dei posti di accensione (art. 238, D.P.R. n. 547/1955).

| Aperture nel suolo Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo" (art. 10, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

Antincendio (norme generali)

Antincendio (norme di comportamento)

Avvisi, istruzioni per uso e modalità manovre

Anche per segnali acustici (All. VII, D.Lgs. n. 493/1996) e luminosi (All. VI, D.Lgs. n. 493/1996) sono indicate caratteristiche per garantire corretta percezione del messaggio. All. VIII, D.Lgs. n. 493/1996 viene anche codificata la comunicazione verbale.

| Carico Massimo del Solaio Nei locali destinati a deposito deve essere riportata, su una parere o in altro punto ben visibile, la "chiara indicazione" del carico massimo del solaio (art. 9, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Contrassegni per tubazioni e contenitori di sostanze Tossico Nocive Quando esistono più tubazioni o contenitori contenenti sostanze nocive o pericolose di cui alla legge n. 526/1974 e D.M. del 28 gennaio 1992, queste devono essere "contrassegnate con etichettatura o segnali previsti in punti visibili (All. III, D.Lgs. n. 493/1996). |  |
| --- | --- |

| Divieto di accesso ai locali motori L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante "apposito avviso" (art. 50, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Ingresso delle officine Sulla porta di ingresso di officine e cabine elettriche deve essere esposto un "avviso" indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate (art. 339, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

Illuminazione sussidiaria

Illuminazione sussidiaria: le istruzioni sull'uso di tali mezzi devono essere rese manifeste al personale mediante "appositi avvisi" (art. 31, D.P.R. n. 547/1955).

| Impianti ad alta tensione Nei luoghi con impianti ad alta tensione deve essere indicata con "apposita targa" l'esistenza del pericolo di morte con "il contrassegno del teschio" (art. 339, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Locali contenenti accumulatori Sulla porta di ingresso di locali contenenti accumulatori deve essere affisso un "avviso" richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera (art. 303, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione: l'acqua non deve essere usata per lo spegnimento in prossimità di sostanze nocive o apparecchi elettrici; i divieti devono essere resi noti al personale mediante "avvisi" (art. 35, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Mezzi di Sollevamento (Modalità di impiego) Le modalità d'impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante "avvisi chiaramente leggibili" (art. 185, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Mezzi di sollevamento (Targhe da apporre sui mezzi) Sui mezzi di sollevamento e trasporto, la portata deve essere riportata mediante "apposita targa" (art. 171, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Mola (Caratteristiche) Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto un "cartello" indicante il diametro massimo della mola che può essere montata (art. 86, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Mole Abrasive (Caratteristiche) Le mole abrasive devono portare un'"etichetta" con l'indicazione del tipo, qualità, diametro e velocità massima. Per le mole con diametro non superiore a 50 mm è ammessa la sostituzione dell'etichetta con un "cartellino di accompagnamento" anche cumulativo (art. 52, D.P.R. n. 302/1956). |  |
| --- | --- |

| Obbligo Segnale Acustico Per i motori con trasmissioni e macchine dipendenti, un "cartello indicatore" richiamante l'obbligo del segnale acustico di avvertimento dell'avviamento deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto (art. 54, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Organi in moto Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto: di tale divieto devono essere resi edotti i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili" (art. 48, D.P.R. n. 547/1955). Del divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto devono essere resi edotti i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili" (art. 49, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

Pronto soccorso

Recipienti per prodotti o materie pericolose

I recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive devono portare "indicazioni" e "contrassegni" di cui alla tabella A, allegata allo stesso D.P.R. n. 547/1955, recante "contrassegni tipici avvisanti pericolo adottati dall'Ufficio internazionale del lavoro" (art. 355, D.P.R. n. 547/1955).

I recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive devono portare una "scritta" che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del D.P.R. n. 547/1955 (art. 18, D.P.R. n. 303/1956).

| Recipienti trasporto liquidi o materiali infiammabili I recipienti per il trasporto di liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti appositi e separati con "l'indicazione" di pieno o di vuoto (art. 249, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

| Scale aeree (Caratteristiche) Le scale aeree e i ponti mobili sviluppabili devono essere provvisti di "targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima" (art. 22, D.P.R. n. 547/1955). |  |
| --- | --- |

Segnalazione di ostacolo

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una via di passaggio, bozzelli di gru, oggetti di macchine, ecc., deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45° con percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50% (All. V, D.Lgs. n. 493/1996).

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto ben illuminato.

I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o per i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere "adeguatamente segnalati" (art. 8, D.P.R. n. 547/1955).

Segnali gestuali

# Text boxes

Vietato fumare

Vietato ai pedoni

Acqua non potabile

Divieto di spegnere con acqua

Vietato ai carrelli di movimentazione

Divieto d’accesso alle persone non autorizzate

Vietato fumare o usare fiamme libere

Non toccare

Carichi sospesi

Materiali radioattivi

Carrelli di movimentazione

Pericolo generico

Rischio biologico

Sostanze velenose

Materiale infiammabile o alta temperatura

## Raggi laser

Tensione elettrica pericolosa

Sostanze corrosive

Materiale comburente

Campo magnetico intenso

Radiazioni non ionizzati

Materiale esplosivo

Caduta con dislivello

Pericolo di inciampo

Sostanze nocive irritanti

Bassa temperatura

Doccia di sicurezza

Pronto soccorso

## Barella

Lavaggio degli occhi

Percorso/uscita di emergenza

Telefono per salvataggio e pronto soccorso

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Direzione da seguire (segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)

Direzione da seguire (segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)

Direzione da seguire (segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)

Direzione da seguire (segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)

## Scala

Lancia antincendio

## Estintore

Telefono per gli interventi antincendio

Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a quelli precedenti)

Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a quelli precedenti)

Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a quelli precedenti)

Direzione da seguire (cartelli da aggiungere a quelli precedenti)

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Protezione obbligatoria degli occhi

Guanti di protezione obbligatoria

Protezione obbligatoria del viso

Obbligo generico (con eventuale cartello suppletivo)

Calzatura di sicurezza obbligatoria

Protezione obbligatoria dell’udito

Casco di protezione obbligatoria

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute

Protezione obbligatoria del corpo

Passaggio obbligatorio per i pedoni

- segnale luminoso continuo o intermittente = pericolo o urgenza;

- segnale acustico continuo = sgombero.